## Slide 1: Sistemas Operativos
Clase 11 – TLB
14/04/2026

## Slide 2: Virtualización de memoria
Code
Data
heap
stack
Code
Data
heap
stack
Code
Data
heap
stack
Code
Data
heap
stack
P1
P2
0x200000
0x200000
Memoria Virtual
Memoria Física
Mapeo
Operating system
P1
P2
AS(P1)
AS(P2)
AS(P1)
AS(P2)
Memoria Virtual
Memoria Física
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 3: Address Translation - Mapeo
AT
Virtual Address
VA
Physical Address
PA
Code
Data
heap
stack
P
Mapa de memoria
Code
Data
heap
stack
OS
VA
PA
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 4: Memory Management Unit (MMU)
AT
VA
PA
CPU Chip
CPU
MMU
CPU Chip
CPU
MMU
Virtual Address (VA)
Physical
Address (PA)
Data word
Physical Memory
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 5: Traducción de direcciones – Dynamic Relocation (Base & Bounds)
CPU Chip
CPU
MMU
CPU Chip
CPU
MMU
Virtual Address (VA)
Physical
Address (PA)
Data word
base
bounds
<
+
Yes
No
Protection Fault
Physical Memory
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 6: Traducción de direcciones – Dynamic Relocation (Base & Bounds)
VA
base
bounds
<
+
No
Yes
PA
Protection fault
PA = VA + base
0 <= VA < bounds
Chip CPU
CPU
MMU
base
bounds
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 7: Traducción de direcciones – Segmentation
CPU Chip
CPU
MMU
CPU Chip
CPU
MMU
Virtual Address (VA)
Physical
Address (PA)
Data word
Physical Memory
segment | base | size
code(00) |  | 
heap(01) |  | 
stack(11) |  | 
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 8: Traducción de direcciones – Segmentation
CPU chip
CPU
MMU
segment | base | size
code(00) |  | 
heap(01) |  | 
stack(11) |  | 
segment | base | size | Grows Positive? | Protection
code(00) |  |  |  | Read-Execute
heap(01) |  |  |  | Read-Write
stack(11) |  |  |  | Read-Write
n-1 | n-2 |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
VA
offset
segment
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 9: Traducción de direcciones – Segmentation
segment | offset | Physical Address
code | offset = VA | PA = offset + base(code)
heap | offset = VA - VA(heap) | PA = offset + base(heap)
stack | offset(stack) = offset - offset(max) | PA = offset + base(stack)
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 10: Traducción de direcciones – Paginación
code
heap
free
stack
(00) 0
(01) 1
(10) 2
(11) 3
Address Space
Operating system
code
(Unused)
(Unused)
heap
(Unused)
(Unused)
stack
(000) 0
(001) 1
(010) 2
(011) 3
(100) 4
(101) 5
(110) 6
(111) 7
Physical Address
VPN
PFN
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PA
VA
AT
VA
PA
Page Table (PT)
PFN
1
4
-
7
0
1
2
3
VPN
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 11: Traducción de direcciones – Paginación
PFN | offset
VPN | offset
CPU
VPN
PFN|00...00
V | PFN
PF0
PF1
...
PFN
...
PFN|11...11
Virtual Address
Physical Address
VA
PA
Page Table
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 12: Traducción de direcciones – Paginación
PTBR (Page Table Base Register)
Registro que apunta a la dirección base de la tabla de página del proceso que se encuentra actualmente en ejecución.
Cada proceso tiene su propio PTBR.
Chip CPU
CPU
MMU
&PT[]
PTBR
V | PFN | Prot
V | PFN | Prot
V | ... | ...
V | VPN | Prot
VPN:0
1
2
3
Page Table (PT)
Operating System
PA
Physical Memory
V | PFN | Prot
PTE
PTEAddr = PTRB + (VPN*size(PTE))
PTE = AccessMemory[PTEAddr]
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 13: Traducción de direcciones – Paginación
Pasos de la traducción de direcciones mediante paginación
Extraer el VPN de la VA [cheap]
Calcular la dirección del PTE (PTEAddr) [cheap]
Obtener (Fetch) el PTE [cost]
Extraer el PFN [cheap]
Construir la PA [cheap]
Traer el PA a un registro [cost]
Acceso a memoria
Cada instrucción genera dos referencias a memoria
Una a la PT (Page table) para encontrar el PFN donde se encuentra la instrucción.
Para traer de memoria (fetch) la instrucción como tal.
CPU
PTBR
Mem
…
PT
PTEAddr
PTE
PA
data
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 14: Traducción de direcciones – Paginación
Traducción de direcciones - Ejemplo paginación
PT
PT
P1
P2
P2
P1
P1
P2
1 | 5 | 4 | ...
6 | 2 | 3 | ...
PTBR(P1)
PTBR(P2)
PT(P1)
PT(P2)
0 KB
4 KB
8 KB
12 KB
16 KB
20 KB
24 KB
28 KB
PFN0
PFN1
PFN2
PFN3
PFN4
PFN5
PFN6
VPN0
VPN1
VPN2
VPN3
VPN0
VPN1
VPN2
VPN3
Physical memory
Address Space - P1
Address Space - P2
Asumiendo una PTE de 8-byte (size(PTE) = 8B):
¿Que se debe saber para realizar la traducción?
PTBR | Valor
P1 | 0x0000
P2 | 0x8000
2 KB
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 15: Traducción de direcciones – Paginación
Traducción de direcciones - Ejemplo paginación
Proceso | Virtual | Physical
P2 | load 0x0000 | load 0x0800 : PTEAddr = 0x0800 + 0*8 = 0x0800
 |  | load 0x6000 (PA = 0x6000 = 24 KB)
P2 | load 0x1444 | load 0x0800 : PTEAddr = 0x0800 + 1*8 = 0x0808
 |  | load 0x2444
P1 | load 0x1444 | load 0x0000 : PTEAddr = 0x0000 + 1*8 = 0x0008
 |  | load 0x5444
1 | 5 | 4 | ...
6 | 2 | 3 | ...
PTBR(P1) = 0x0000
PT(P1)
PT(P2)
PTBR(P2) = 0x0800
PTEAddr = PTRB + (VPN*size(PTE))
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 16: Traducción de direcciones – Paginación
Traducción de direcciones - Problemas de la paginación
Lentitud en el proceso debido a los accesos a la tabla de página.
Gasto de memoria (cada proceso tiene su propia tabla de página).
CPU
PTBR
Mem
…
PT
PTEAddr
PTE
PA
data
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 17: Traducción de direcciones – Trazas de memoria
Traducción de direcciones - Trazas de memoria
int array[1000];
...
for (i = 0; i < 1000; i++)
array[i] = 0;
Compilación y ejecución
Código ensamblador resultante
prompt> gcc –o array array.c –Wall –o
prompt>./array
0x1024 movl $0x0,(%edi,%eax,4)
0x1028 incl %eax
0x102c cmpl $0x03e8,%eax
0x1030 jne 0x1024
Código
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 18: Traducción de direcciones – Trazas de memoria
0x1024 movl $0x0,(%edi,%eax,4)
0x1028 incl %eax
0x102c cmpl $0x03e8,%eax
0x1030 jne 0x1024
Instrucción | Fetch inst | Mem Access
movl $0x0,(%edi,%eax,4) | 2 | 2
incl %eax | 2 | 
cmpl $0x03e8,%eax | 2 | 
jne 0x1024 | 2 | 
Análisis:
5 ciclos
5 ciclos * 10 accesos/1 ciclo = 50 accesos
Patrón
Patrón
Patrón
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 19: Traducción de direcciones – Trazas de memoria
Localidad espacial
Acceso secuencial
Localidad Temporal
Acceso aleatorio repetido
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 20: Contextualización
Pregunta clave
¿Cómo mejorar la traducción de direcciones?
¿Cómo podemos acelerar la traducción de direcciones evitando la referencia adicional a memoria necesaria cuando se usa paginación?
¿Que soporte de hardware es necesario?
¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo en este caso?
Notes:   Dinámicos o estáticos
  Alto desempeño
  Puede presentar problemas de sincronización (race condition).

## Slide 21: TLB (Translation Lookaside Buffer)
Aspectos claves
La TLB es una memoria cache on chip (En la CPU).
  Pequeña y rápida.
  Mantiene las direcciones más populares de la tabla de página (PT).
  Tamaños típicos: 16 ~ 256 entradas.
  Usualmente es full asociativo (todas las entradas son comparadas en paralelo), pero puede haber asociatividad para reducir la latencia.
CPU
TLB
Mem
…
PT
…
Cache
Memory Interconnection
PTEs más populares son transferidas más a menudo

## Slide 22: TLB (Translation Lookaside Buffer)

## Slide 23: TLB (Translation Lookaside Buffer)
Contenido de una entrada TLB
A diferencia de una entrada de una tabla de página (PTE = PFN + Other bits), una entrada de una TLB (TLB Entry) contiene la siguiente forma:
TLB Entry = VPN + PFN + Other bits
VPN | PFN | Other bits
Virtual Page Number (Tag)
Page Frame Number
V: Valid
R: Reference
M: Modif
Prot: Protection

## Slide 24: Address Translation usando TLB
Hardware de traducción con TLB
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 25: Address Translation usando TLB
Caso Hit
Se elimina la necesidad de acceder a memoria física:
El procesador envía la VA a la MMU.
La MMU extrae la VPN de la VA.
Se verifica que la VPN se encuentre en la TLB, como en este caso esto es verdadero (TLB hit), se obtiene la PTE.
Se extrae la PFN de la PTE y se procede a formar la dirección física (PA) asociada a la dirección virtual.
Con la dirección física obtenida, se procede a cargar el dato que allí se encuentra a la CPU.
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 26: Address Translation usando TLB
Caso Miss
En este caso, se da un acceso adicional a memoria (más exactamente a la PT). En programas con buena localidad, los TLB misses son poco frecuentes:
El procesador envía la VA a la MMU.
La MMU extrae la VPN de la VA.
Se verifica que la VPN se encuentre en la TLB, como en este caso no se encuentra (TLB miss), se tiene que acceder a la PT.
Una vez al obtiene el PFN (al acceder a la PT) asociado al VPN deseado, se procede a la actualización de la TLB.
Se realiza nuevamente la búsqueda original en la TLB ya actualizada produciéndose un TLB Hit lo cual hace posible formar la dirección física deseada.
Con la dirección física obtenida, se procede a cargar el dato que allí se encuentra a la CPU.
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 27: Address Translation usando TLB
Control Flow Basic Algorithm (Pseudocódigo)
VPN = (VirtualAddress & VPN MASK) >> SHIFT
(Success, TlbEntry) = TLB_Lookup(VPN)
if (Success == True) // TLB Hit
if (CanAccess(TlbEntry.ProtectBits) == True)
Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
PhysAddr = (TlbEntry.PFN << SHIFT) | Offset
Register = AccessMemory(PhysAddr)
else
RaiseException(PROTECTION_FAULT)
else // TLB Miss
PTEAddr = PTBR + (VPN * sizeof(PTE))
PTE = AccessMemory(PTEAddr)
if (PTE.Valid == False)
RaiseException(SEGMENTATION_FAULT)
else if (CanAccess(PTE.ProtectBits) == False)
RaiseException(PROTECTION_FAULT)
else
TLB_Insert(VPN, PTE.PFN, PTE.ProtectBits)
RetryInstruction()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Resumen Algoritmo:
Instrucciones comunes ( )
Instrucciones hit ( )
Instrucciones miss ( )
Instrucciones interrupción ( )
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 28: Address Translation usando TLB
Control Flow
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 29: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
A continuación se muestra como una TLB puede mejorar el desempeño en la traducción de direcciones
VNP = 00 |  |  |  | 
VNP = 01 |  |  |  | 
VNP = 02 |  |  |  | 
VNP = 03 |  |  |  | 
VNP = 04 |  |  |  | 
VNP = 05 |  |  |  | 
VNP = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VNP = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VNP = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VNP = 09 |  |  |  | 
VNP = 10 |  |  |  | 
VNP = 11 |  |  |  | 
VNP = 12 |  |  |  | 
VNP = 13 |  |  |  | 
VNP = 14 |  |  |  | 
VNP = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
int sum = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) {
sum += a[i];
}
1
2
3
4
Suposiciones (continuación):
Se tiene un array de diez elementos tipo int:
  size(int) = 4B → size(array) = 40 B
La dirección base del arreglo a es 100: &a[0] = 100
Address Space:
  Número de bits de direcciones: n(VA) = 8
  Tamaño de la memoria: 2^8 = 256
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 30: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
A continuación se muestra como una TLB puede mejorar el desempeño en la traducción de direcciones
VPN = 00 |  |  |  | 
VPN = 01 |  |  |  | 
VPN = 02 |  |  |  | 
VPN = 03 |  |  |  | 
VPN = 04 |  |  |  | 
VPN = 05 |  |  |  | 
VPN = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VPN = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VPN = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VPN = 09 |  |  |  | 
VPN = 10 |  |  |  | 
VPN = 11 |  |  |  | 
VPN = 12 |  |  |  | 
VPN = 13 |  |  |  | 
VPN = 14 |  |  |  | 
VPN = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
int sum = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) {
sum += a[i];
}
1
2
3
4
Suposiciones:
Páginas:
  size(page) = 16 B
  num_paginas = size(VA)/size(page) = 256/16 = 16
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 31: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
VPN = 00 |  |  |  | 
VPN = 01 |  |  |  | 
VPN = 02 |  |  |  | 
VPN = 03 |  |  |  | 
VPN = 04 |  |  |  | 
VPN = 05 |  |  |  | 
VPN = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VPN = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VPN = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VPN = 09 |  |  |  | 
VPN = 10 |  |  |  | 
VPN = 11 |  |  |  | 
VPN = 12 |  |  |  | 
VPN = 13 |  |  |  | 
VPN = 14 |  |  |  | 
VPN = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
Pregunta:
¿Cual es el offset asociado a la dirección de 100?
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 32: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
VPN = 00 |  |  |  | 
VPN = 01 |  |  |  | 
VPN = 02 |  |  |  | 
VPN = 03 |  |  |  | 
VPN = 04 |  |  |  | 
VPN = 05 |  |  |  | 
VPN = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VPN = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VPN = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VPN = 09 |  |  |  | 
VPN = 10 |  |  |  | 
VPN = 11 |  |  |  | 
VPN = 12 |  |  |  | 
VPN = 13 |  |  |  | 
VPN = 14 |  |  |  | 
VPN = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
Pregunta:
¿Cual es el offset asociado a la dirección de 100?
Solución:
size(page) = 16 → n(offset) = log2(16) = log2(2^4) = 4
n(VA) = 8
n(VPN) = n(VA) - n(offset) = 8 - 4 = 4
VA = 100 = 01100100 = 01100100
VPN = 0110 = 6
offset = 0100 = 4
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 33: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
VPN = 00 |  |  |  | 
VPN = 01 |  |  |  | 
VPN = 02 |  |  |  | 
VPN = 03 |  |  |  | 
VPN = 04 |  |  |  | 
VPN = 05 |  |  |  | 
VPN = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VPN = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VPN = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VPN = 09 |  |  |  | 
VPN = 10 |  |  |  | 
VPN = 11 |  |  |  | 
VPN = 12 |  |  |  | 
VPN = 13 |  |  |  | 
VPN = 14 |  |  |  | 
VPN = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
Pregunta:
Asumiendo una TLB de una sola entrada, ¿Cuantos TLB miss y TLB hits se presentan en este ejemplo?
VPN | PFN
PFN
...
PFN_x
PFN_y
PFN_z
...
TLB
PT
...
6
7
8
VPN
...
Dato | VPN | Resultado (M/H)
a[0] a[1] a[2] |  | 
a[3] a[4] a[5] a[6] |  | 
a[7] a[8] a[9] |  | 
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 34: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
VPN = 00 |  |  |  | 
VPN = 01 |  |  |  | 
VPN = 02 |  |  |  | 
VPN = 03 |  |  |  | 
VPN = 04 |  |  |  | 
VPN = 05 |  |  |  | 
VPN = 06 |  | a[0] | a[1] | a[2]
VPN = 07 | a[3] | a[4] | a[5] | a[6]
VPN = 08 | a[7] | a[8] | a[9] | 
VPN = 09 |  |  |  | 
VPN = 10 |  |  |  | 
VPN = 11 |  |  |  | 
VPN = 12 |  |  |  | 
VPN = 13 |  |  |  | 
VPN = 14 |  |  |  | 
VPN = 15 |  |  |  | 
00
04
08
12
16
OFFSET
Pregunta:
Asumiendo una TLB de una sola entrada, ¿Cuantos TLB miss y TLB hits se presentan en este ejemplo?
VPN | PFN
? 6 7 8 | ? PFN_x PFN_Y PFN_Z
PFN
...
PFN_x
PFN_y
PFN_z
...
TLB
PT
...
6
7
8
VPN
...
Dato | VPN | Resultado (M/H)
a[0] a[1] a[2] | 6 6 6 | M H H
a[3] a[4] a[5] a[6] | 7 7 7 7 | M H H H
a[7] a[8] a[9] | 8 8 8 | M H H
M
HHM
HHHM
HH
M: Miss (3)
H: Hit (7)
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 35: Address Translation usando TLB
Ejemplo - Accediendo a un arreglo
Pregunta:
Asumiendo una TLB de una sola entrada, ¿Cuantos TLB miss y TLB hits se presentan en este ejemplo?
VPN | PFN
? 6 7 8 | ? PFN_x PFN_Y PFN_Z
PFN
...
PFN_x
PFN_y
PFN_z
...
TLB
PT
...
6
7
8
VPN
...
M
HHM
HHHM
HH
M: Miss (3)
H: Hit (7)
Acceso a[i] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
H/M | M | H | H | M | H | H | H | M | H | H
VPN | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 
Hits | 7 (70%) | 
Miss | 3 (30%) | 
Total | 10 (100%) | TLB Hit rate = 70%
Estadísticas
Conclusión
Las TLB mejoran el desempeño debido a los principios de localidad espacial y temporal
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 36: Address Translation usando TLB
Principios de localidad
Localidad Temporal | Localidad espacial
Una instrucción o dato que ha sido accedido recientemente es probable que vuelva a ser accedido pronto. Ejemplo: Ciclo | Si un programa accede a una dirección de memoria x, probablemente pronto accederá a una dirección cercana a x. Ejemplo: Array
Al ser pequeñas y rápidas las memoria caché aprovechan estos principios.
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 37: Address Translation usando TLB
Importancia del tamaño de la página
A mayor tamaño de la página, menor cantidad de TLB misses.
Con un tamaño de página grande (por ejemplo 4KB), la tasa de Hits mejora y por lo tanto, también el desempeño. (Hit rate → 100%).
Page Size | TLB Misses | Hit Rate
16 | 3 | 70 %
32 | 2 | 80 %
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 38: ¿Quién maneja las TLB Miss?
Opción 1 - Hardware-managed TLB (x86, ARM)
El hardware conoce donde se encuentran las Page tables (PT) en memoria.
Cuando sucede un TLB Miss, el Hardware se mueve a través de la PT, encuentra la PTE correcta y extrae la traducción deseada para luego actualizar la TLB. Luego la instrucción se vuelve a ejecutar.
El hardware especifica el formato exacto de la PT.
Uso de los registros de Hardware (PTBR).
TLB Miss
PTBR
PTE
(Select PTE y Update TLB)
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 39: ¿Quién maneja las TLB Miss?
Opción 2 - Software-managed TLB (MIPS,...)
Cuando sucede un TLB miss, el hardware lanza la excepción.
La excepción es manejada por el Trap handler.
En este caso la instrucción return to trap es un poco diferente al caso tradicional ya que en este caso el hardware debe continuar la ejecución en la instrucción causante del trap (y no después).
TLB Miss
Trap
Trap handler
Búsqueda de la PTE en la PT.
Actualizar PTE
Retornar
Return-from-Trap
Instrucción
culpable
TLB Hit
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 40: ¿Quién maneja las TLB Miss?
Opción 2 - Software-managed TLB (MIPS,...)
VPN = (VirtualAddress & VPN_MASK) >> SHIFT
(Success, TlbEntry) = TLB_Lookup(VPN)
if (Success == True) // TLB Hit
if (CanAccess(TlbEntry.ProtectBits) == True)
Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
PhysAddr = (TlbEntry.PFN << SHIFT) | Offset
Register = AccessMemory(PhysAddr)
else
RaiseException(PROTECTION_FAULT)
else // TLB Miss
RaiseException(TLB_MISS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TLB Control Flow Algorithm (OS Handled)
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 41: Contenido de una entrada TLB
Sobre las TLB
Memoria cache completamente asociativa.
Cualquier traducción puede estar en cualquier lugar de la TLB (aleatoria).
La búsqueda se hace de manera paralela.
Una TLB típica puede tener 32, 64 0 128 entradas (TLB entry)
VPN | PFN
TLB
=
=
=
=
=
=
=
TLB Miss
TLB Hit
VPN | Offset
VPN
VA
Notes:   Dinámicos o estáticos
  Alto desempeño
  Puede presentar problemas de sincronización (race condition).

## Slide 42: Contenido de una entrada TLB
Entrada TLB
V (Valid): bit que dice si un PTE puede o no ser usada. Se evalúa cada vez que una dirección virtual es usada.
D (Dirt): Indica si la salida ha sido modificada (Una operación write ocurre sobre esta).
R (Reference): Indica si la página ha sido accedida. Es llevada a 1 (set) cuando la página ha sido leída o escrita. Es útil ya que:
  Rastrea el acceso a la página.
  Determina la popularidad de la página.
P (Protection): Bits que controlan las operaciones que son permitidas (R, W, X, User/Kernel, etc).
P (Present): Indica si la página se encuentra en memoria física o en el disco.
ASID (Address Space Identifier): Lo veremos en breve.
VPN | PFN | Other bits
V | PFN | R | D | Prot | P | Other bits
TLB Entry
PTE
Notes:   Dinámicos o estáticos
  Alto desempeño
  Puede presentar problemas de sincronización (race condition).

## Slide 43: TLB y Context switch
El TLB es una estructura de hardware (memoria cache) compartida por todos los procesos.
Las traducciones para el proceso en ejecución, no tienen sentido para los demás procesos.
Es necesario que cuando se cambie de un proceso a otro; el hardware, el software o ambos, tengan en cuenta este detalle para asegurarse de que el proceso que está a punto de ejecutarse, no acceda de manera accidental la información de algún proceso ejecutado previamente.

## Slide 44: TLB y Context switch
Ejemplo:
Se tienen dos procesos (P1 y P2) con las siguientes PT y la siguiente TLB.
P1
P2
PT P1 | 
VPN | PFN
10 | 100
PT P2 | 
VPN | PFN
10 | 170
¿Que pasa cuando se da un cambio de contexto?
Problema: Se tiene la misma tabla para todos los procesos; sin embargo, no se puede distinguir qué entrada se asocia a cada proceso.
P1
P2
...
VPN | PFN | valid | Prot
10 | 100 | 1 | rwx
--- | --- | 0 | ---
10 | 170 | 1 | rwx
--- | --- | 0 | ---
?
?

## Slide 45: TLB y Context switch
Paso a paso
P1
P2
...

## Slide 46: TLB y Context switch
Paso a paso
P1
P2
...
Context switch

## Slide 47: TLB y Context switch
Paso a paso
Problema:
Ambos procesos tienen entradas en la TLB pero no se puede distinguir cuál entrada está asociada a cada proceso.

## Slide 48: TLB y Context switch
Solucionando el problema
Solución 1 - Vaciar (flush) la TLB en los cambios de contexto
Flush: Establecer todos los bits de validez (V) a cero (0).
P1
P2
...
P1
P2
...
Context switch
P1
P2
...
VPN | PFN | valid | Prot
10 | 100 | 1 | rwx
--- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | ---
VPN | PFN | valid | Prot
10 | 100 | 0 | rwx
--- | --- | 0 | ---
10 | 170 | 0 | rwx
--- | --- | 0 | ---
VPN | PFN | valid | Prot
10 | 100 | 0 | rwx
--- | --- | 0 | ---
10 | 170 | 1 | rwx
--- | --- | 0 | ---
Flush

## Slide 49: TLB y Context switch
Solucionando el problema
Solución 1 - Vaciado (vaciado) de la TLB - Consecuencias del vaciado
Un proceso nunca encontrará accidentalmente traducciones incorrectas en la TLB.
El flushing es costoso pues se pierden todas las traducciones recientemente cargadas a la TLB:
context switch [up] → TLB miss [up] → Costo [up]

## Slide 50: TLB y Context switch
Solucionando el problema
Solución 2 - Proveer un campo Address Space Identifier (ASID) en el TLB
ASID (Address Space Identifier): Campo de 8 bits en la TLB.
Permite diferenciar un proceso de otro en la TLB.
Gracias a este campo, varios procesos pueden compartir la TLB (manteniendo sus instrucciones) sin ninguna confusión.
Soluciona el problema de overhead debido a la técnica de vaciado (flushing) de la TLB.
VPN | PFN | valid | Prot | ASID
--- | --- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | --- | ---

## Slide 51: TLB y Context switch
Solucionando el problema
Proveer un campo Address Space Identifier (ASID) en el TLB - Ejemplo

## Slide 52: TLB y Context switch
Solucionando el problema
Proveer un campo Address Space Identifier (ASID) en el TLB - Ejemplo
VPN | PFN | valid | Prot | ASID
10 | 101 | 1 | rwx | 1
--- | --- | 0 | --- | ---
50 | 101 | 1 | rwx | 2
--- | --- | 0 | --- | ---
P1
P2
PT P1 | 
VPN | PFN
10 | 101
PT P2 | 
VPN | PFN
50 | 101
Es común que procesos distintos compartan segmentos de código (binaries, shared libraries).
Compartir páginas es útil porque reduce el número de frames en uso.
¿Qué pasa cuando dos procesos apuntan a un mismo frame (PFN)?

## Slide 53: Políticas de reemplazo
Una política de reemplazo en este caso, consiste en el procedimiento llevado a cabo para reemplazar una entrada antigua en la TLB (cache) por una nueva.
VPN | PFN
TLB
=
=
=
=
=
=
TLB Miss
VPN | Offset
VPN
VA
PFN | other bits
PFN | other bits
PFN | other bits
PFN | other bits
PFN | other bits
PFN | other bits
PFN | other bits
Page Table (PT)
VPN
PFN | other bits
VPN:0
1
2
...
...
...
N-1
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 54: Políticas de reemplazo
Objetivo de la política de reemplazo
Reducir la tasa de miss aumentando por consiguiente la tasa de hits.
¿Cómo hacer el reemplazo?
Hay diferentes políticas, algunas son:
Least Recently Used (LRU).
Random (aleatorio).
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 55: Políticas de reemplazo
LRU (Least Recently Used)
Reemplaza la entrada de la TLB que no haya sido usada recientemente (la que lleva más tiempo sin ser accedida).
Ejemplo:
Asuma que se tiene una TLB de tres entradas, y que el acceso a memoria (principal) se está realizando de acuerdo al orden presentado en la siguiente traza:
7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2
Page Frame → | 
Reference row → | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 56: Políticas de reemplazo
LRU (Least Recently Used)
Ejemplo:
Asuma que se tiene una TLB de tres entradas, y que el acceso a memoria (principal) se está realizando de acuerdo al orden presentado en la siguiente traza:
7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2
Page Frame → | 7
 | M
Reference row → | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2
7
0
M
7
0
1
M
2
0
1
M
2
0
1
H
2
0
3
M
2
0
3
H
4
0
3
M
4
0
2
M
4
3
2
M
0
3
2
M
0
3
2
H
0
3
2
H
1
3
2
M
1
3
2
H
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 57: Políticas de reemplazo
Random
Realiza un reemplazo seleccionando una entrada al azar de la TLB.
Ejemplo:
Asuma que se tiene una TLB de tres entradas, y que el acceso a memoria (principal) se está realizando de acuerdo al orden presentado en la siguiente traza:
7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2
Page Frame → | 
Reference row → | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 58: Políticas de reemplazo
Nota: Se uso un generador de numeros aleatorios en internet. Buscando en google, random number generator
Random
Ejemplo:
Asuma que se tiene una TLB de tres entradas, y que el acceso a memoria (principal) se está realizando de acuerdo al orden presentado en la siguiente traza:
7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2
Page Frame → | 7
 | M
 | 0
Reference row → | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2
7
0
M
2
7
1
0
M
1
7
2
0
M
1
7
2
0
H
3
2
0
M
0
3
2
0
H
4
2
0
M
0
4
2
0
H
4
3
0
M
1
4
3
0
H
4
3
0
H
4
2
0
H
4
2
1
M
2
4
2
1
H
Notes:   Cuda
  OpenCL
  OpenACC
X10
Chapel
UPC

## Slide 59: Entrada TLB real - caso MIPS
Forma de la entrada TLB
TLB de un MIPS R4000.
El sistema operativo maneja la TLB por software.
Flag | Content
19-bit VPN | The rest reserved for the kernel.
24-bit PFN | Systems can support with up to 64GB of main memory( 2^24∗4KB pages ).
Global bit (G) | Used for pages that are globally-shared among processes.
ASID | OS can use to distinguish between address spaces.
Coherence bit (C) | Determine how a page is cached by the hardware.
Dirty bit (D) | Marking when the page has been written.
Valid bit (V) | Tells the hardware if there is a valid translation present in the entry.
All 64 bits of this TLB entry (example of MIPS R4000)
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 60: Entrada TLB real - caso MIPS
Sobre el MIPS R4000
Soporta un espacio de direccionamiento de 32 bits (n(AS) = 32).
El tamaño de las páginas es de 4 KB (size(page) = 4KB).
Tamaño de la memoria virtual:
size(AS) = 2^n(AS) = 2^32
= (2^2)(2^30) = 4 GB
Número de páginas:
num_pages = size(AS)/size(page)
= 2^32/(4*(2^10)) = 2^20 pages
VPN | offset
VA
20
12
Para el caso del MIPS R4000 el VPN es de 19 bits:
  Espacio kernel: 2 GB.
  Espacio de direcciones (usuario): 2 GB.
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 61: Entrada TLB real - caso MIPS
Sobre el MIPS R4000
La PFN tiene 24 bits para el MIPS R4000, de modo que la forma de una dirección física será:
size(PM) = 2^n(PM) = 2^36 = (2^6)(2^30) = 64 GB
num_frames = size(PM)/size(frame) = (2^36)/(4*(2^10)) = (2^24) frames
PFN | offset
PA
24
12
De modo que el tamaño de la memoria física es:
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf

## Slide 62: Referencias
Operating Systems Three Easy Pieces (website: Capítulos 1 y 2)
Videos de youtube: Clase 1 - Introducción a los sistemas operativos (link).
Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau (link)
Operating System Concepts - Tenth Edition (website)
Operating Systems Notes (link)
https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md
https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html
https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html
https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml
http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/
https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/
http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/
http://pages.cs.wisc.edu/~bart/537/lecturenotes/titlepage.html
https://www.scs.stanford.edu/22wi-cs212/
https://flint.cs.yale.edu/cs421/papers/x86-asm/asm.html
https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/5-Memory-Management.md
https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/
Notes: https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/os/anno_slides/lecture1.pdf